## Slide 1
Strumenti ottici
Sebbene l’occhio umano sia estremamente efficace, le sue capacità possono essere estese in molti modi da una serie di strumenti ottici quali occhiali, lenti di ingrandimento, proiettori, telecamere, microscopi e telescopi.
Mentre nel tipico microscopio da laboratorio le lenti sono decisamente sottili, nella maggior parte degli strumenti esse sono composte ovvero formate da diverse componenti le cui superfici possono o meno essere sferiche
Di seguito riporteremo il funzionamento di tre dispositivi comuni assumendo per semplicità di esposizione che per essi si possa applicare il formalismo utilizzato per le lenti sottili

## Slide 2
Lente di ingrandimento
L’occhio umano riesce a focalizzare con precisione sulla retina qualsiasi oggetto che si trovi tra la distanza infinita ed un punto P (detto prossimo) ovvero sulla parte posteriore dell’occhio
Se l’oggetto si trova più vicino del punto prossimo l’immagine diventa sfuocata
La distanza del punto prossimo dalla retina varia da persona a persona e normalmente cresce con l’età
Per conoscere il punto prossimo di ognuno è sufficiente chiudere un occhio ed avvicinare le pagine di un libro al viso fino a che non diventano indistinte
Per un adulto di 20 anni questa distanza dovrebbe essere di circa 25 cm

## Slide 3
P
25 cm
q
P
25 cm
P
25 cm
q ’
q ’
f
A)
B)
C)

## Slide 4
La figura A mostra un oggetto esteso posto nel punto P di un occhio che verrà correttamente focalizzato sulla retina. La dimensione dell’oggetto dipenderà dall’angolo q
Muovendo l’oggetto più vicino all’occhio l’angolo aumenterà con possibilità di scorgere nuovi particolari dell’oggetto. Tuttavia l’oggetto sarà sfocato poiché si troverà ad una distanza minore di P (vedi figura B)
Per ristabilire la corretta messa a fuoco è possibile utilizzare una lente convergente il cui fuoco sia vicino all’oggetto così come indicato in figura C
Ciò che verrà percepita ora sarà l’immagine virtuale ingrandita dell’oggetto stesso. Questa immagine si troverà più lontana del punto P ed assumerà una perfetta messa a fuoco
Il nuovo angolo sotteso q‘ è maggiore dell’angolo massimo ottenibile senza lente in condizioni di messa a fuoco (quando si trova in P)
L’ingrandimento angolare m è dato dal rapporto tra questi due angoli m=q‘/q = 25/f (per angoli piccoli)

## Slide 5
Microscopio
Un microscopio serve per osservare oggetti piccoli posti molto vicino all’obiettivo. In figura è mostrato un tipico microscopio:
foc
fob
fob
obiettivo
oculare
L’oggetto da osservare viene posto appena più lontano del fuoco dell’obiettivo fob.
La distanza tra le lenti viene regolata in maniera tale da far sì che l’immagine capovolta dell’oggetto si trovi vicina al punto focale dell’oculare foc
Come accadeva in precedenza per la lente di ingrandimento, si formerà un’immagine virtuale ingrandita dell’oggetto osservato

## Slide 6
Telescopio
Il tipo più semplice di telescopio è formato da un obiettivo e da un oculare:
L’ingrandimento angolare rimane m=q‘/q (per angoli piccoli)
foc
fob
obiettivo
oculare
All’immagine I’
Raggi paralleli in ingresso
q‘
q
Un fattore importante è la luminosità

## Slide 7
Ottica geometrica mediante l’uso del formalismo matriciale
Il formalismo matriciale risulta particolarmente conveniente quando si tratta di seguire l’evoluzione di un raggio luminoso attraverso un sistema ottico costituito da più elementi in successione
Nel caso di tracciamento in un piano contenente l’asse ottico, fissato un sistema di riferimento con l’asse s come ascissa e l’asse y come ordinata avremo:
y
s
y0
P0
s0
Asse ottico
y’0
>0
Fissato il sistema di riferimento un punto P0 sarà caratterizzato dalle coordinate (s0,y0) mentre la direzione del raggio è rappresentata dall’angolo y’0 tra il raggio e l’asse s

## Slide 8
Assumiamo di poter rappresentare un raggio ottico, per ogni valore dell’ascissa s con un vettore colonna del tipo
Per un raggio che si propaga nel vuoto y’ non varia e si ha:
In forma matriciale lo spostamento sarà dato in maniera sintetica dal prodotto di una matrice per un vettore colonna:
Con
Ad es.
Per una lente sottile