## Slide 1
Conservatività del campo elettrico
conservativo
Integrale eseguito su una linea chiusa
Circuitazione
La caratteristica dei campi conservativi è quella di avere la circuitazione nulla su qualsiasi linea chiusa
La circuitazione del campo elettrostatico è nulla
Esprimiamo la (1) in forma locale come abbiamo fatto con il teorema di Gauss quando abbiamo derivato la I equazione di Maxwell (Lez.6)
A
B
Se
(Lez.3 Diapositiva10)
>
>

## Slide 2
DALLA LEZ. 3 ABBIAMO IMPARATO CHE IL , APPLICHIAMO QUESTA RELAZIONE AL POTENZIALE ELETTROSTATICO
SIA V(x,y,z) UNA FUNZIONE SCALARE DELLA POSIZIONE CHE AMMETTE DERIVATE PARZIALI CONTINUE ALMENO FINO AL SECONDO ORDINE
È UN CAMPO VETTORIALE
PER IL TEOREMA DI SCHWARTZ CHE AFFERMA CHE LE DERIVATE MISTE SONO INDIPENDENTI DALL’ ORDINE DI DERIVAZIONE

## Slide 3
Per il teorema di Stokes (lez.3 diap.15) si ha
elemento infinitesimo di linea ed
S superficie che ha come contorno
0 per la (1)
Che vale che abbia come contorno
Che rappresenta la relazione locale cercata ed anche la III eq. di Maxwell nel vuoto e nel caso stazionario
Osservazioni: siccome il è conservativo
(lo abbiamo appena dimostrato)

## Slide 4
CAMPO ELETTRICO È IRROTAZIONALE
SUGGERIMENTO:
Pag. 59 del libro di testo tutti gli operatori espressi nei vari sistemi di coordinate (cartesiane, cilindriche, polari)
PER IL CAMPO ELETTRICO ED IL POTENZIALE NEL VUOTO È TUTTO
Ma perché sia uguale a zero dobbiamo avere:

## Slide 5
Conduttori
Un conduttore è un oggetto indeformabile contenente al suo interno elettroni liberi di muoversi
Gli elettroni si muovono se soggetti ad un campo elettrico
In elettrostatica consideriamo sempre, per ipotesi, situazioni in cui le grandezze fisiche sono costanti nel tempo. Questo vuol dire che anche le distribuzioni di carica sono costanti nel tempo e poiché gli elettroni se sottoposti ad un campo elettrico si muovono questo implica che in elettrostatica il campo interno ad un conduttore deve essere nullo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>
>
>
>
>
(a)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
E=0
(b)
Dimostriamo che il campo
è perpendicolare alla
Superficie del conduttore

## Slide 6
CAMPO SULLA SUPERFICIE DI UN CONDUTTORE
LA CONDIZIONE DI CONSERVATIVITÀ DEL CAMPO SI ESPRIME ATTRAVERSO LA SEGUENTE RELAZIONE
(1)
OVVERO LA CIRCUITAZIONE È NULLA
CONSIDERIAMO LA SUPERFICIE DI SEPARAZIONE TRA DUE MEZZI MATERIALI DIVERSI, 1 e 2
IN GENERALE PASSANDO DA 1 A 2 IL CAMPO ELETTRICO SUBISCE UNA DISCONTINUITÀ
APPLICHIAMO LA (1) AD UN PERCORSO CHIUSO AVENTE INFINITESIMO DI ORDINE SUPERIORE A dl. QUESTO VUOL DIRE CHE PER IL CONTRIBUTO ALLA CIRCUITAZIONE DATO DA È TRASCURABILE
-
OVVERO
1
2
2
1

## Slide 7
Con componenti dei campi // alla superficie di separazione tra i mezzi 1 e 2.
Dunque
Deduciamo che passando da un mezzo materiale ad un altro, la componente del campo elettrico tangente alla superficie non può subire alcuna discontinuità
Ora nel caso dei conduttori e di conseguenza anche Questo implica che il campo elettrostatico nelle vicinanze della superficie di un conduttore, non potendo essere //, sarà sicuramente
Questo vuol dire che la componente del campo normale alla superficie subirà una discontinuità passando da zero ad un valore finito diverso da zero

## Slide 8
-
COMPORTAMENTO DEL POTENZIALE
È L’ENERGIA CON LA QUALE GLI SONO LEGATI AL METALLO che è l’inverso del lavoro di estrazione
- I uniforme
IN ELETTROSTATICA IL VOLUME INTERNO AI CONDUTTORI È EQUIPOTENZIALE
- E alla superficie ma, poiché il gradiente è ortogonale alle superfici equipotenziali, segue dalla che anche all’esterno il potenziale sarà uniforme dunque anche la superficie che delimita i due conduttori sarà equipotenziale
- I valori del potenziale sono però diversi. La relazione che li lega, si ottiene misurando il lavoro di estrazione ovvero l’energia necessaria per portare una carica di prova q dall’interno all’esterno del conduttore:
MENTRE

## Slide 9
Teorema di Coulomb
Applichiamo il teorema di Gauss ad un conduttore
Dunque la carica deve stare sulla superficie
In un conduttore ciò che conta è la . Solitamente però la non è uniforme ma dipende dalla forma del conduttore. In ogni caso ubbidisce alla condizione di normalizzazione
Dove S è la superficie esterna del conduttore
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
S’
S

## Slide 10
IL TEOREMA DI COULOMB LEGA IL VALORE DEL CAMPO ELETTRICO NELLE VICINANZE DELLA SUPERFICIE DI UN CONDUTTORE AL VALORE CHE LOCALMENTE ASSUME
d
È DA OSSERVARE CHE BENCHÈ NELL’ESPRESSIONE LA SIA QUELLA DEL PUNTO CONSIDERATO, IN REALTÀ IL CAMPO È DETERMINATO DALL’ EFFETTO DI TUTTE LE CARICHE PRESENTI SULLA SUPERFICIE DEL CONDUTTORE
OPPURE
TEOREMA DI COULOMB
d

## Slide 11
La Gabbia di Faraday e l’effetto delle punte
Induzione completa
S
S
Q
+
+
+
+
+
+
+
+
S
S
Q
+
+
+
+
+
+
+
+
S
S
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Q
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Q
Un conduttore cavo non è in grado di schermare verso l’esterno l’effetto di una carica presente al suo interno
Induzione elettrostatica completa in un conduttore
S

## Slide 12
Es. Verificare il Teorema di Coulomb per una sfera conduttrice carica di raggio R
ma e
ovvero
coerentemente con il teorema di Coulomb
Come abbiamo visto una distribuzione di carica con simmetria sferica produce un campo elettrico di modulo pari a quello
Prodotto da una singola carica Q di pari valore posta nel centro della sfera

## Slide 13
ES: CALCOLO DEL CAMPO ELETTRICO NELLA CAVITÀ DI UN CONDUTTORE
MA SE PER ASSURDO
IMPOSSIBILE POICHÉ IL CAMPO ELETTROSTATICO È CONSERVATIVO
-
-
-
-
-
+
+
+
+

## Slide 14
Se colleghiamo a terra il conduttore realizzando lo schermo elettrostatico a forma di gabbia metallica otterremo l’isolamento elettrico del suo interno proprio perché nessuna interazione elettrostatica può essere prodotta da eventuali cariche esterne
Schermo elettrostatico e gabbia di Faraday
S
S
Q
+
+
+
+
+
+
+
+
Lo stesso ragionamento si può estendere al caso in cui S sia scarico ed all’esterno sia posta
Una carica Q. Anche in questo caso il campo elettrico interno sarà nullo ed
il conduttore cavo si comporta da schermo elettrostatico ovvero da gabbia di Faraday:

## Slide 15
EFFETTO DELLE PUNTE
SUPPONIAMO CHE LA LUNGHEZZA L DEL FILO CONDUTTORE CHE LE UNISCE SIA
COME SI SUDDIVIDE LA CARICA Q?
QUANTO VALE NELLE VICINANZE DI CIASCUNA SFERA?
OVVERO LA CARICA SI DISTRIBUISCE SULLE DUE SFERE IN MANIERA PROPORZIONALE AI RISPETTIVI RAGGI
e
MA

## Slide 16
La densità di cariche sulle due sfere sarà:
e
Ovvero la sulle due sfere è inversamente proporzionale ai rispettivi raggi e siccome
Lo stesso accadrà per il campo elettrico più il raggio è piccolo più intenso sarà il campo elettrico!
ma

## Slide 17
ADDENSAMENTO DELLE SUPERFICI EQUIPOTENZIALI ED ALTO CAMPO ELETTRICO
SCARICA ELETTRICA IN ARIA
LA SCARICA ELETTRICA IN UN GAS GENERICO SI PRODUCE QUANDO UN VAGANTE VIENE ACCELERATO IN PROSSIMITÀ DI UNA ZONA DI SPAZIO NELLA QUALE È PRESENTE UN CAMPO ELETTRICO MOLTO INTENSO
GLI ELETTRONI ACCELERATI COLLIDONO CON LE MOLECOLE NEUTRE DEL GAS IONIZZANDOLE OVVERO PRODUCONO COPPIE ELETTRONE-IONE ( POSITIVO)
QUESTE CARICHE A LORO VOLTA IONIZZANO LE MOLECOLE CIRCOSTANTI PRODUCENDO UN EFFETTO VALANGA CARATTERIZZATO DA FORTISSIME CORRENTI LOCALI (SCARICA,SCINTILLA,FULMINE…)
EFFETTO DELLE PUNTE
SUPERFICI EQUIPOTENZIALI
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
E